## Slide 1: SSD固态硬盘

## Slide 2
什么是固态硬盘？
Solid State Disk简称SSD，数据直接存在闪存颗粒中，并且由主控单元记录数据存储位置和数据操作。而机械硬盘HDD是电磁存储；机械硬盘在盘面上写数据、磁盘转动，机械臂移动，也是比较原始的数据读写方式。

## Slide 3
家用HDD速度一般顺序读写100MB左右，所以使用的接口一般sata2就能满足，不过目前主流都是sata3，理论速度为500MB每秒左右，也只有SSD能跑到理论的速度。
想要发挥出SSD的性能优势主要是使用m2接口，通过PCIE总线直连CPU，主流是PCIE3.0*4可以跑满3GB/s的速率，理论带宽可达4GB/s。更加高端的直接是PCI-E 接口，如企业级固态。
SSD硬盘的协议大多是NVME（包括iphone的硬盘，安卓大多为ufs，低端更有emmc，低端固态也会用ahci协议，一般使用的是sata接口）。

## Slide 4
颗粒
存储颗粒分为四种类型：
S(single)LC颗粒：每个存储单元只存1bit数据
M(multi)LC颗粒：每个存储单元存储2bit数据
T(triple)LC颗粒：每个存储单元存储3bit数据
Q(quad)LC颗粒：每个存储单元存储4bit数据

## Slide 5
能自主生产颗粒厂商：
intel
三星
镁光（英睿达）
海力士
东芝
闪迪（西部数据）
长江存储（2020）
不能自主生产内存颗粒的厂商，但是用的是以上厂商生产合格颗粒的品牌有：
建兴
浦科特

## Slide 6
主控
主控负责硬盘所有数据的管理，相当于仓库的管理员，负责将对应的数据（货物）编号并放到合适的存储颗粒（货架）上。
马牌
三星
英特尔
还有做的不错的有东芝、慧荣、群联、闪迪（分型号）

## Slide 7
缓存
缓存有两种：
DDR：速度很快，跟内存条差不多
slc-cache：SLC缓存，因为大多数是TLC的硬盘，所以优先使用SLC缓存，模拟SLC颗粒进行工作。所以在传输大文件的时候，会有明显的掉速现象。